## Slide 1
Lưu trình sản xuất
và các bộ phận trong nhà xưởng

## Slide 2: Lưu trình sản xuất
*Lưu trình sản xuất SMT
Printer
(In thiếc)
SPI
(kiểm tra thiếc, đoản mạch)
Dán linh kiện
AOI trước lò
(kiểm tra ngược cực, chập thiếc..)
Lò hàn
Dán kiện lớn
AOI sau lò
(kiểm tra bay kiện, mất kiện ...)
*Lưu trình sản xuất PTH
Cắt bản
(phân chia thành bản rời)
Cắm kiện
(nắp nguồn, transformer,… )
Phun flux
(chất trở kháng)
Lò hàn
(hàn linh kiện dạng sóng)
VI
(kiểm tra ngoại quan)
SMT
PTH
ICT
ASSY
FT
KANBAN
CTO
FG

## Slide 3: Các bộ phận trong nhà xưởng Foxconn
Kho
Kế hoạch
Kỹ sư công trình
WH
Kho tổng
Kitting
Kho liệu/sản xuất
PM
Quản lý sản xuất
PC
Lên kế hoạch sản xuất
MPM
Nguyên vật liệu
PMC
Xuất hàng
PE
Phân tích/ cải thiện
RE
Sửa chữa
TE
Setup/auto/pro
ME
SMT/PTH
IE
Tối ưu, bố trí sản xuất

## Slide 4: Các bộ phận trong nhà xưởng Foxconn
Sản xuất
Hỗ trợ
Chất lượng
PD
Thực hiện
IT
Xử lý dữ liệu
An Toàn
PQE/IPQC
SQE
QA
IQC
CQA

## Slide 5: Chức năng từng bộ phận
 | Bộ phận | Tên | Chức năng cơ bản
Kho | WH | Ware House | Nhà kho
 | Kitting |  | Kho liệu - Dựa theo kế hoạch sản xuất chuẩn bị và cấp phát liệu cho chuyền
Kế hoạch | PM | Project Management | Quản lý dự án
 | PC | Production Control | Quản lý, sắp xếp kế hoạch sản xuất
 | MPM | Materials Project Mangement | Quản lý, xác nhận nguyên vật liệu của dự án
 | PMC | Project Management and Co-ordinator | Quản lý dự án nhận deman từ khách hàng, confirm xuất hàng
Kỹ sư chương trình | PE | Product Engineer | Phân tích đưa ra lưu trình cải thiện lỗi
 | RE | Repair Engineer | Kỹ sư sửa chữa
 | TE | Testing Engineer | Thiết lập duy trì bảo dưỡng thiết bị test
 | IE | Industry Engineer | Kỹ sư công nghiệp tối ưu lưu trình sản xuất, layout
 | ME | Manufacturing Engineer | Xử lý bất thường liên quan đến máy móc sản xuất
Sản xuất | PD | Production | Thực hiện quy trình sản xuất
Hỗ trợ | IT | Information Technology | Phục vụ xử lý dữ liệu
 | An toàn |  | Đảm bảo các vấn đề an toàn sản xuất
Chất lượng | PQE/IPQC | Product Quality Engineer/In process Quality control | Kỹ sư chất lượng sản phẩm/Kiểm soát chất lượng hiện trường
 | SQE | Supplier Quality Control | Kiểm soát chất lượng nhà cung cấp
 | QA | Quality Assurance | Đảm bảo chất lượng
 | IQC | Incomming Quality Control | Kiểm soát chất lượng liệu đầu vào
 | CQA | Customer Quality Assurance | Đảm báo chất lượng khách hàng

## Slide 6
Thank you